Министерство образования Московской области

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»

Открытый урок по дисциплине «Охрана труда»

Тема: «Основные опасные и вредные производственные

факторы, последствия их воздействия на человека и способы защиты от воздействия»

Разработала:

преподаватель ГБПОУ МО «ЛАПТ»

Белова Екатерина Викторовна

п. Красная Пойма 2018г.

Открытый урок по теме:

«Основные опасные и вредные производственные

факторы, последствия их воздействия на человека и способы защиты от воздействия»

Профессия: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Год обучения:  Первый

Дисциплина:   Охрана труда

Раздел:  Вредные производственные факторы

Тема урока: «Основные опасные и вредные производственные факторы, последствия их воздействия на человека и способы защиты от воздействия»

Тип урока: Урок первичного усвоения знаний

Метод обучения:

- По источнику передачи и восприятия знаний: беседа, объяснение

- По решению дидактических целей и задач:  просмотр DVD – фильма, презентации, работа с учебным элементом

- По степени самостоятельности в познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративный метод

Цели урока:

Обучающая:

- Сформировать у обучающихся понятия об опасных и вредных производственных факторах.

- Сформировать умения и навыки применения средств защиты

- Научить оценивать опасность ситуации в производственных условиях.

Воспитательная:

- Сформировать чувство ответственности за соблюдение техники безопасности на производстве

Развивающая:

- Развить умение оценивать опасные ситуации в производственных условиях.

Методическое обеспечение дидактическими средствами:

Учебно-наглядные пособия:

- Натуральные пособия - противогаз, респиратор, беруши, наушники, очки, перчатки

Вербальные средства обучения:

- Учебные пособия на печатной основе – учебный элемент по теме «Классификация опасных и вредных производственных факторов и средства защиты от их воздействия на человека»

- Контрольные вопросы

Технические средства обучения:

- Мультимедиа установка

- DVD фильм «Опасные и вредные факторы и средства защиты»

- Презентация «Средства индивидуальной защиты»

Ход урока

- Организационный момент (2 мин)

Приветствие. Сообщение темы, целей и особенностей урока. Обоснование значения данной темы при прохождении  производственной практики.

2. Подготовка к изучению нового материала (3 мин)

Сообщение плана урока.

3. Объяснение нового материала (15 мин)

1. Просмотр DVD фильм «Опасные и вредные факторы и средства защиты»

2. Объяснение нового материала с обсуждением элементов DVD фильма и применением презентации по теме «Средства индивидуальной защиты»

Контроль результатов первичного усвоения знаний.

- Какие виды вредных и опасных факторов были продемонстрированы в фильме?

- К каким видам травм приводят опасные факторы?

- Какие виды СИЗ были продемонстрированы в фильме?

3. Демонстрация средств индивидуальной защиты и способов их применения на практике

4. Самостоятельная работа обучающихся с учебным элементом (стр. 4) составление конспекта

Вопросы к обучающимся для составления конспекта:

- Виды производственных факторов, понятия опасный и вредный фактор

- Классификация факторов по природе воздействия и по степени воздействия на человека

- Действие опасного и вредного производственного фактора на организм человека

- Типы средств защиты от производственных факторов, понятие СИЗ и СКЗ

- Виды средств коллективной защиты

- Виды средств индивидуальной защиты

4. Самостоятельная работа оценка степени понимания изученного материала  (10 мин)

Выполнение контрольных вопросов по пройденной теме (стр. 14)

Заполнение таблицы

5. Оценка навыка усвоения знаний  (10 мин)

Проверка выполнения контрольных вопросов

6. Домашнее задание (5 мин)

1. Виды опасных факторов и их классификация

2. Виды вредных факторов и их классификация

3. Виды СИЗ и способы их применения

4. Виды СКЗ и способы их применения

Устно прочитать с электронного учебника.

Учебный элемент:

Классификация опасных и вредных производственных факторов и средства защиты работающих.

Цели занятия

Изучив данный учебный элемент, вы будете знать:

- классификацию опасных и вредных производственных факторов;

- воздействие на организм опасных и вредных факторов;

- средства коллективной защиты работающих;

- средства индивидуальной защиты работающих;

Вы сможете:

- уметь различать средства коллективной и индивидуальной защиты.

Методический материал:

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (с Изменением N 1)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (с Изменением N 1)
   СНиП II-12-77 Защита от шума
   ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования
   ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования
   ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной и лесопромышленной промышленности. 4-е изд., испр. - Ростов: Типография Ростовского Государственного НИИ гигиены, экологии, сертификации

Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А.К.Тургиев. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

Классификация опасных и вредных производственных факторов

В машиностроительном производстве действует ряд опасных и вредных производственных факторов, которые могут привести к травматизму и профессиональным заболеваниям.

ГОСТ 12.0.003-74 Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

Опасные производственные факторы — факторы среды и трудового процесса, которые могут быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного ухудшения здоровья, смерти.

Вредные производственные факторы — факторы среды и трудового процесса, которые могут вызывать профессиональную патологию или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства.

Воздействие этих факторов обнаруживается с помощью современных методов исследований как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

По природе действия опасные и вредные производственные факторы подразделяются на следующие группы:

К физическим опасным и вредным производственным факторам относятся:

- движущиеся машины и механизмы;

- подвижные части производственного оборудования;

- перемещаемые   с   помощью   кранов,
тельферов, подъемников изделия, заготовки, материалы;

- разрушающиеся  конструкции и т.д.;

- повышенная запыленность и загазованность  воздуха

рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума, вибраций, ультразвука, инфразвуковых колебаний, ультрафиолетовой радиации на рабочем месте;

- повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- прямая и отраженная блесткость и т.д.

Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются:

- по характеру воздействия на организм человека на:
токсичные,  раздражающие,  сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию;

- по пути проникновения в организм человека через:
органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

Биологические опасные и вредные производственные факторы включают следующие биологические объекты:

- микроорганизмы (растения, животные).

- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы и т.д.) и продукты их жизнедеятельности;

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы

по характеру действия подразделяются на:

- физические перегрузки (статические и динамические);

- нервно-психические перегрузки (умственное переутомление, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

По степени воздействия на организм человека вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:

- чрезвычайно опасные;

- высокоопасные;

- умеренно опасные;

- малоопасные.

Отнесение того или иного вещества к определенному классу опасности осуществляется по целому ряду признаков, основным из которых является предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в воздухе рабочей зоны.

Предельно допустимая концентрация вредного вещества в рабочей зоне — это такая концентрация, которая при ежедневном воздействии в течение 8 часов на протяжении всего стажа работы или в отдаленные сроки жизни работника не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья.

Однако, независимо от степени загрязнения воздуха, необходимо обеспечить с помощью вентиляции воздухообмен не менее 20 м в час на одного работающего.

| Показатель | Нормы для класса опасности |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений (ПДК р.з., мг/м ) | 0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | 10,0 |

По физиологическому воздействию на организм человека вредные вещества подразделяются на четыре основные группы:

- раздражающие — действуют на поверхностные ткани дыхательного тракта и слизистые оболочки (аммиак, хлор, сернистый газ, ацетон, озон, пары азотной и серной кислот);

- удушающие — нарушают процесс усвоения кислорода тканями (окись углерода, сероводород);

- наркотические — действуют как наркотики (азот под давлением, трихлорэтилен, четыреххлористый углерод, ацетилен, бензин);

- соматические — вызывают нарушение деятельности всего организма или его отдельных органов и систем (свинец, ртуть, бензол, олово, марганец, фосфор).

Действие токсичных веществ может проявляться сразу (острое отравление) или через определенный, иногда длительный, промежуток времени (профессиональное заболевание).

Основными мерами предупреждения воздействия вредных веществ на работающих являются: использование вентиляции, средств индивидуальной защиты, режимов труда и льгот.

Действие опасных и вредных производственных факторов может привести к профессиональным заболеваниям и снижению работоспособности.

Наличие вредных производственных факторов способствует проявлению травматических факторов.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вредного производственного фактора — уровень, воздействие которого при работе установленной продолжительности (но не более 40 часов в неделю) в течение всего трудового стажа не приводит к травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья, как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Администрация предприятия обязана обеспечить контроль уровней опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах, организовывать периодические медосмотры работников.

Воздействие опасных факторов

Наличие опасных факторов может привести к следующим последствиям:

- поражению электрическим током;

- травме вследствие попадания одежды в движущиеся детали станка;

- ранению при разрыве шлифовального круга и ненадежном креплении приспособления, инструмента и заготовки;

- поражению глаз мелкой стружкой, частицами абразива;

- порезам рук об острые кромки заготовки;

- кожным заболеваниям при попадании СОЖ на открытые участки тела.

Средства защиты работающих

Средства защиты работающих должны обеспечивать предотвращение или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов.

Средства защиты работающих в зависимости от характера их применения подразделяются на две категории:

- средства коллективной защиты;

- средства индивидуальной защиты.

Средства коллективной защиты

В первую очередь для работающих должны применяться средства коллективной защиты.

Средства коллективной защиты в зависимости от назначения разделяют на классы:

Для нормализации воздушной среды, освещения, температуры, защиты от шума применяют:

- устройства для вентиляции, очистки и кондиционирования воздуха;

- осветительные приборы, светозащитные устройства;

- устройства для обогрева и охлаждения;

- звукоизолирующие и звукопоглощающие устройства.

К средствам коллективной защиты от повышенного уровня излучений (ионизирующих, электромагнитных, инфракрасных, лазерных, ультразвуковых) относят:

- оградительные, герметизирующие устройства;

- автоматическое, дистанционное управление процессом;

- знаки безопасности.

ОСТОРОЖНО! ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРА

К коллективным средствам защиты от поражения электрическим током, повышенной напряженности магнитных и электрических полей, статического электричества

относят:

- оградительные и экранирующие устройства;

- устройства защитного заземления, зануления;

- молниеотводы и разрядники;

- знаки безопасности.

К коллективным средствам защиты от воздействия механических факторов и падения с высоты относят:

- оградительные устройства кожуха;

- устройства автоматического контроля, сигнализации и дистанционного управления;

- предохранительные, тормозные устройства;

- защитные сетки, щитки;

- знаки безопасности.

ОСТОРОЖНО! ВОЗМОЖНО ПАДЕНИЕ

Средства индивидуальной защиты

К средствам индивидуальной защиты относятся:

- рабочие костюмы, обувь;

- средства защиты органов дыхания (респираторы);

- средства защиты рук (рукавицы, перчатки, нарукавники и др.);

- средства защиты глаз от стружки и СОЖ (очки, защитные щитки);

- средства защиты органов слуха (противошумовые шлемы, наушники);

- средства дерматологические защитные для предохранения кожи рук от воздействия СОЖ (пасты для защиты от жиров и масел, мази для защиты от воды, эмульсий).

«Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», Приложение к постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 18 декабря 1998 г. № 51

Порядок обеспечения спецодеждой и другими СИЗ, порядок их выдачи, хранения, пользования, ремонта и замены определяются Правилами.

«О внесении изменений и дополнений в Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 29 октября 1999 г. №39

Выдача спецодежды и СИЗ записывается в личную карточку работника

Выдача взамен специальной одежды, обуви и др. СИЗ материалов для их изготовления или денежных сумм для их приобретения не разрешается.

Оценка усвоения материала урока.

Контрольные вопросы

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный, заполнив таблицу.

1. Основные классы факторов, действующих на производстве:

а)	вредный;

б)	опасный;

в)	несчастный случай.

2.  К физическим опасным и вредным факторам относятся:

а)	микроорганизмы;

б)	повышенный уровень вибраций;

в)	пониженная температура в рабочем помещении.

3.  Психофизиологические факторы — это:

а)	умственное переутомление;

б)	недостаточная освещенность;

в)	монотонность труда.

4.  По степени воздействия на человека вредные вещества подразделяются:

а)        чрезвычайно опасные

б)         высокоопасные

в)         малоопасные

5.    Наличие опасных факторов при работе на оборудовании может привести:

а)	к поражению электрическим током;

б)	к порезам рук;

в)	к излучениям.

6.    К средствам коллективной защиты относятся:

а)	противошумовые шлемы;

б)	оградительные устройства;

в)	знаки безопасности.

7.   На сколько групп подразделяются опасные и вредные производственные факторы по природе действия на организм человека:

а)	Три.

б)	Пять.

в)	Четыре.

8.   Для предохранения от СОЖ применяют:

а)	пасты для защиты кожи рук;

б)	щитки;

в)	наушники.

9.  Рукавицы (перчатки) используют:

а)	для защиты рук от воздействия СОЖ;

б)	при установке заготовки;

в)	во время работы на станке.

10.  К средствам защиты от поражения электрическим током относятся:

а)	звукоизолирующие устройства;

б)	устройства защитного заземления;

в)	знаки безопасности.

11.  Воздействие опасных факторов при шлифовании может привести к:

а)	поражению глаз частицами абразива;

б)	ранению при разрыве круга;

в)	поражению электрическим током.

12.  Недостаточная освещенность:

а)	приводит к ухудшению зрения;

б)	способствует травмам;

в)	затрудняет восприятие звуковых предупредительных сигналов.

| Номера вопросов | Правильные ответы |
| --- | --- |
|  | а | б | в |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| б |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

Эталон правильных ответов

| Номера вопросов | Правильные ответы |
| --- | --- |
|  | а | б | в |
| 1 | + | + |  |
| 2 |  | + | + |
| 3 | + |  | + |
| 4 | + | + | + |
| 5 | + | + |  |
| б |  | + | + |
| 7 |  |  | + |
| 8 | + | + |  |
| 9 |  | + |  |
| 10 |  | + |  |
| 11 | + | + | + |
| 12 | + | + |  |

Баллы

0   – 14 баллов  «2»

14 – 18 баллов  «3»

18 – 21 балл      «4»

22 – 23 балла    «5»

# Text boxes

производственный фактор

Опасные

Вредные

опасные и вредные производственные факторы

физические

химические

биологические

психофизические

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ШУМ

действует на нервную систему

затрудняет восприятие звуковых предупредительных сигналов,

ЧРЕЗМЕРНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ

приводит к профессиональным заболеваниям дыхательной системы, суставов

способствует поражению электрическим током

НЕДОСТАТОЧНАЯ

ОСВЕЩЕННОСТЬ

приводит к

ухудшению зрения

способствует

травмам

НЕРВНО-

ПСИХИЧЕСКИЕ

ПЕРЕГРУЗКИ

отрицательно действуют на нервную систему, слух, зрение и т.д.

приводит к ошибочному включению оборудования, травмам

Средства коллективной защиты

для нормализации воздушной среды, освещения, температуры, защиты от шума

от повышенного уровня излучен6ия

от воздействия механических факторов

от поражения электротоком